註：標稱有＊印的于1968年3月由JIS規格刪除

(1)下孔徑=d-2XH1(     )    H1(承受部高度) =0.541266P

依(1)公式算出之數值，若螺距在1.5mm以下的，將小數點以下2位數四捨五入，螺距超過1.5mm的，將小數點以下1位數四捨五入的話，就會比內螺紋內徑最小尺寸還小，所以把它刪掉。

非圓絲攻(下孔徑)

Flute less Taps:            非圓絲攻下孔徑(美國粗牙‧細牙)

(1)下孔徑=d-2XH1(     )    H1(承受部高度) =0.541266P

依(1)公式算出之數值，若螺紋數16（每25.4mm）以上的，將小數點以下2位數四捨五入，螺紋數14（每25.4mm）以下的，將小數點以下1位數四捨五入的話，就會比內螺紋內徑最小尺寸還小，所以把它刪掉。

註(1)英制普通螺紋螺絲之咬合率算出法

(外螺紋外徑的基準尺寸)－(鑽直徑)

２Ｘ(公螺紋山形之基準高度)

但"鑽孔直徑"係A排、B排和螺紋等級2.3.4級之最大內徑及最小內徑

備  考  1.JIS B 0203推拔內螺絲之計算值係管接頭端面有基準徑時，容許有效螺紋部之小徑位有１山不完全山的平行孔。

2.JIS B 2301推拔內螺絲之計算值係管接頭端面有基準徑時，小徑位的山形必須為完全山的平行孔。

註(1)H1=0.640327P      咬合率

(2)下孔徑=d-2XH1       100

※依(2)公式算出之數值，若螺紋數16(每25.4mm)以上的，將小數點以下２位數四捨五入，螺紋數14(每25.4

mm)以下的將小數點以下１位數四捨五入的話，就比內螺紋內徑的最小尺寸還小，所以把它刪除。

備考　左側的數字，表示在JIS B 0202中的A級，B級內螺紋內徑的容許限界尺寸內。

註 (1)   鑽頭徑係由ASA HAND BOOK H28(1957)-Part II中之管用螺絲下孔鑽頭徑，拔萃

表示標準值。

# Text boxes

|  | 7. 下 孔 徑（公制．普通螺紋）(1) |
| --- | --- |
| 螺 絲 | 下 孔 徑 | 參 考 |
| 標 稱 | 100% | 1級螺紋 | 2級螺紋 | 3級螺紋 | 最 小 尺 寸 | 最 大 尺 寸 |
|  |  |  |  |  |  | 1級 | 2級 | 3級 |
|  | M1 X0.25 | 0.73 | 0.77(85%) | 0.78(80%) |  | 0.729 | 0.774 | 0.785 |  |
|  | M1.1X0.25 | 0.83 | 0.87(85%) | 0.88(80%) |  | 0.829 | 0.874 | 0.885 |  |
|  | M1.2X0.25 | 0.93 | 0.97(85%) | 0.98(80%) |  | 0.929 | 0.974 | 0.985 |  |
|  | M1.4X0.3 | 1.08 | 1.12(85%) | 1.14(80%) |  | 1.075 | 1.128 | 1.142 |  |
|  | M1.6X0.35 | * | 1.30(80%) | 1.32(75%) |  | 1.221 | 1.301 | 1.321 |  |
|  | M1.7X0.35 | * | 1.40(80%) | 1.42(75%) |  | 1.321 | 1.401 | 1.421 |  |
|  | M1.8X0.35 | * | 1.50(80%) | 1.52(75%) |  | 1.421 | 1.501 | 1.521 |  |
|  | M2 X0.4 | 1.57 | 1.65(80%) | 1.65(75%) |  | 1.567 | 1.657 | 1.679 |  |
|  | M2.2X0.45 | * | 1.81(80%) | 1.83(75%) |  | 1.713 | 1.813 | 1.838 |  |
|  | M2.3X0.4 | 1.87 | 1.95(80%) | 1.97(75%) |  | 1.867 | 1.957 | 1.979 |  |
|  | M2.5X0.45 | * | 2.11(80%) | 2.13(75%) |  | 2.013 | 2.113 | 2.138 |  |
|  | M2.6X0.45 | 2.11 | 2.21(85%) | 2.22(75%) |  | 2.113 | 2.213 | 2.238 |  |
| * | M3 X0.6 | 2.35 | 2.42(90%) | 2.42(90%) | 2.42(90%) | 2.280 | 2.420 | 2.440 | 2.440 |
|  | M3 X0.5 | 2.46 | 2.57(80%) | 2.59(75%) | 2.62(70%) | 2.459 | 5.571 | 2.599 | 2.639 |
|  | M3.5X0.6 | 2.85 | 2.95(85%) | 3.01(75%) | 3.05(70%) | 2.850 | 2.975 | 3.010 | 3.050 |
| * | M4 X0.75 | 3.19 | 3.23(95%) | 3.31(85%) | 3.31(85%) | 3.106 | 3.256 | 3.326 | 3.326 |
|  | M4 X0.7 | * | 3.36(85%) | 3.39(80%) | 3.43(75%) | 3.242 | 3.382 | 3.422 | 3.466 |
|  | M4.5X0.75 | 3.69 | 3.81(85%) | 3.85(80%) | 3.89(75%) | 3.688 | 3.838 | 3.878 | 3.924 |
| * | M5 X0.9 | 4.03 | 4.07(95%) | 4.17(85%) | 4.17(85%) | 3.930 | 4.090 | 4.170 | 4.170 |
|  | M5 X0.8 | * | 4.26(85%) | 4.31(80%) | 4.35(75%) | 4.134 | 4.294 | 4.334 | 4.384 |
| * | M5.5X0.9 | 4.53 | 4.57(95%) | 4.67(85%) | 4.67(85%) | 4.430 | 4.590 | 4.670 | 4.670 |
|  | M6 X1 | 4.92 | 5.08(85%) | 5.13(80%) | 5.19(75%) | 4.917 | 5.107 | 5.153 | 5.217 |
|  | M7 X1 | 5.92 | 6.08(85%) | 6.13(80%) | 6.19(75%) | 5.917 | 6.107 | 6.153 | 6.217 |
|  | M8 X1.25 | 6.65 | 6.85(85%) | 6.85(85%) | 6.92(80%) | 6.647 | 6.859 | 6.912 | 6.982 |
|  | M9 X1.25 | 7.65 | 7.85(85%) | 7.85(85%) | 7.92(80%) | 7.647 | 7.859 | 7.912 | 7.982 |
|  | M10 X1.5 | 8.38 | 8.54(90%) | 8.62(85%) | 8.70(80%) | 8.376 | 8.612 | 8.676 | 8.751 |
|  | M11 X1.5 | 9.38 | 9.54(90%) | 9.62(85%) | 9.70(80%) | 9.376 | 9.612 | 9.676 | 9.751 |
|  | M12 X1.75 | * | 10.30(90%) | 10.40(85%) | 10.50(80%) | 10.106 | 10.371 | 10.441 | 10.531 |

| 下 孔 徑（公制．普通螺紋）(2) |
| --- |
| 螺 絲 | 下 孔 徑 | 參 考 |
| 標 稱 | 100% | 1級螺紋 | 2級螺紋 | 3級螺紋 | 最 小 尺 寸 | 最 大 尺 寸 |
|  |  |  |  |  |  | 1級 | 2級 | 3級 |
| M14X2 | ※ | 12.1(90%) | 12.2(85%) | 12.3(80%) | 11.835 | 12.135 | 12.210 | 12.310 |
| M16X2 | ※ | 14.1(90%) | 14.2(85%) | 14.3(80%) | 13.835 | 14.135 | 14.210 | 14.310 |
| M18X2.5 | 15.3 | 15.6(90%) | 15.7(85%) | 15.8(80%) | 15.294 | 15.649 | 15.744 | 15.854 |
| M20X2.5 | 17.3 | 17.6(90%) | 17.7(85%) | 17.8(80%) | 17.294 | 17.649 | 17.744 | 17.854 |
| M22X2.5 | 19.3 | 19.6(90%) | 19.7(85%) | 19.8(80%) | 19.294 | 19.649 | 19.744 | 18.854 |
| M24X3 | 20.8 | 21.1(90%) | 21.2(85%) | 21.2(85%) | 20.752 | 21.152 | 21.252 | 21.382 |
| M27X3 | 23.8 | 24.1(90%) | 24.2(85%) | 24.2(85%) | 23.752 | 24.152 | 24.252 | 24.382 |
| M30X3.5 | ※ | 26.6(90%) | 26.6(90%) | 26.8(85%) | 26.211 | 26.661 | 26.771 | 26.921 |
| M33X3.5 | ※ | 29.6(90%) | 29.6(90%) | 29.8(85%) | 29.211 | 29.661 | 29.771 | 29.921 |
| M36X4 | 31.7 | 32.1(90%) | 32.1(90%) | 32.3(85%) | 31.670 | 32.145 | 32.270 | 32.420 |
| M39X4 | 34.7 | 35.1(90%) | 35.1(90%) | 35.3(85%) | 34.670 | 35.145 | 35.270 | 35.420 |
| M42X4.5 | ※ | 37.6(90%) | 37.6(90%) | 37.9(85%) | 37.129 | 37.659 | 37.799 | 37.979 |
| M45X4.5 | ※ | 40.6(90%) | 40.6(90%) | 40.9(85%) | 40.129 | 40.659 | 40.799 | 40.979 |
| M48X5 | 42.6 | 43.1(90%) | 43.1(90%) | 43.4(85%) | 42.587 | 43.147 | 43.297 | 43.487 |

咬合率

100

| M | PITCH | DRILL SIZE(鑽頭規格） |  | MF | PITCH | DRILL SIZE(鑽頭規格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | inch |  |  |  | mm | inch |
| 1 | 0.25 | 0.9 | 0.0350 |  | 4 | 0.5 | 3.8 | 0.1496 |
| 1.1 | 0.25 | 1 | 0.0390 |  | 5 | 0.5 | 4.8 | 0.1890 |
| 1.2 | 0.25 | 1.1 | 0.0430 |  | 6 | 0.75 | 5.65 | 0.2224 |
| 1.4 | 0.3 | 1.25 | 0.0492 |  | 8 | 0.75 | 7.65 | 0.3012 |
| 1.6 | 0.35 | 1.45 | 0.0571 |  | 8 | 1 | 7.55 | 0.2972 |
| 1.7 | 0.35 | 1.55 | 0.0610 |  | 10 | 1 | 9.55 | 0.3760 |
| 1.8 | 0.35 | 1.65 | 0.0650 |  | 10 | 1.25 | 9.45 | 0.3720 |
| 2 | 0.4 | 1.8 | 0.0700 |  | 12 | 1 | 11.55 | 0.4547 |
| 2.2 | 0.45 | 2 | 0.0785 |  | 12 | 1.25 | 11.45 | 0.4508 |
| 2.3 | 0.4 | 2.1 | 0.0820 |  | 12 | 1.5 | 11.35 | 0.4469 |
| 2.5 | 0.45 | 2.3 | 0.0906 |  | 14 | 1 | 13.55 | 0.5335 |
| 2.6 | 0.45 | 2.4 | 0.0945 |  | 14 | 1.25 | 13.45 | 0.5295 |
| 3 | 0.5 | 2.8 | 0.1102 |  | 14 | 1.5 | 13.35 | 0.5256 |
| 4 | 0.7 | 3.7 | 0.1457 |  | 16 | 1 | 15.55 | 0.6122 |
| 5 | 0.8 | 4.65 | 0.1831 |  | 16 | 1.5 | 15.35 | 0.6043 |
| 6 | 1 | 5.55 | 0.2185 |  | 18 | 1 | 17.55 | 0.6909 |
| 8 | 1.25 | 7.45 | 0.2933 |  | 18 | 1.5 | 17.35 | 0.6831 |
| 10 | 1.5 | 9.35 | 0.3681 |  | 20 | 1 | 19.55 | 0.7697 |
| 12 | 1.75 | 11.2 | 0.4409 |  | 20 | 1.5 | 19.35 | 0.7618 |
| 14 | 2 | 13.1 | 0.5157 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2 | 15.1 | 0.5945 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.5 | 16.9 | 0.6654 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2.5 | 18.9 | 0.7441 |  |  |  |  |  |

| 下 孔 徑(美制．普通螺紋) |
| --- |
| 螺 絲 | 下 孔 徑 | 參 考 |
| 標 稱 | 100% | 3B | 2B | 1B | 最 小 尺 寸 | 3B | 2B | 1B |
| 1/4 －20UNC | 4.98 | 5.25(80%) | 5.25(80%) | 4.978 | 5.250 | 5.258 |
| 5/16－18UNC | 6.41 | 6.64(85%) | 6.72(80%) | 6.401 | 6.680 | 6.731 |
| 3/8 －16UNC | 7.81 | 8.06(85%) | 8.15(80%) | 7.798 | 8.082 | 8.153 |
| 7/16－14UNC | ※ | 9.4 (85%) | 9.5 (80%) | 9.144 | 9.441 | 9.550 |
| 1/2 －13UNC | 10.6 | 10.8 (90%) | 11.0 (80%) | 10.592 | 10.881 | 11.024 |
| 9/16－12UNC | 12.0 | 12.3 (85%) | 12.3 (85%) | 11.989 | 12.301 | 12.446 |
| 5/8 －11UNC | 13.4 | 13.6 (90%) | 13.8 (85%) | 13.386 | 13.693 | 13.868 |
| 3/4 －10UNC |  | 16.6 (90%) | 16.8 (80%) | 16.307 | 16.624 | 16.840 |
| 7/8 －9UNC | 19.2 | 19.5 (90%) | 19.6 (85%) | 19.177 | 19.510 | 19.761 |
| 1 －8UNC | 22.0 | 22.3 (90%) | 22.5 (85%) | 21.971 | 22.344 | 22.606 |
| 11/8 －7UNC | ※ | 25.0 (90%) | 25.2 (85%) | 24.638 | 25.082 | 25.349 |
| 11/4 －7UNC | ※ | 28.2 (90%) | 28.4 (85%) | 27.813 | 28.258 | 28.524 |
| 13/8 －6UNC | ※ | 30.8 (90%) | 31.0 (85%) | 30.353 | 30.851 | 31.115 |
| 11/2 －6UNC | ※ | 34.0 (90%) | 34.2 (85%) | 33.528 | 34.026 | 34.290 |
| 13/4 －5UNC | 39.0 | 39.5 (90%) | 39.8 (85%) | 38.964 | 39.561 | 39.827 |
| 2－41/2UNC | 44.7 | 45.3 (90%) | 45.3 (90%) | 44.679 | 45.367 | 45.593 |

| UNC | DRILL SIZE(鑽頭規格） | TAP |  | UNF | DRILL SIZE(鑽頭規格） | TAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | inch | DRILL |  |  | mm | inch | DRILL |
| NO. 1－64 | 1.7 | 0.0670 | 51 |  | NO. 0－80 | 1.4 | 0.0550 | 54 |
| NO. 2－56 | 2.0 | 0.0785 | 47 |  | NO. 1－72 | 1.7 | 0.0670 | 51 |
| NO. 3－48 | 2.25 | 0.0890 | 43 |  | NO. 2－64 | 2 | 0.0785 | 47 |
| NO. 4－40 | 2.55 | 0.1015 | 38 |  | NO. 3－56 | 2.3 | 0.0890 | 43 |
| NO. 5－40 | 2.9 | 0.1130 | 33 |  | NO. 4－48 | 2.6 | 0.1015 | 38 |
| NO. 6－32 | 3.15 | 0.1250 | 1/8 |  | NO. 5－44 | 2.9 | 0.1130 | 33 |
| NO. 8－32 | 3.8 | 0.1495 | 25 |  | NO. 6－40 | 3.2 | 0.1250 | 1/8 |
| NO.10－24 | 4.35 | 0.1695 | 18 |  | NO. 8－36 | 3.8 | 0.1495 | 25 |
| NO.12－24 | 5.0 | 0.1960 | 9 |  | NO.10－32 | 4.45 | 0.1730 | 17 |
| 1/4－20 | 5.75 | 0.2280 | 1 |  | NO.12－28 | 5.05 | 0.1990 | 8 |
| 5/16－18 | 7.3 | 0.2900 | L |  | 1/4－28 | 5.9 | 0.2340 | A |
| 3/8－16 | 8.8 | 0.3438 | 11/32 |  | 5/16－24 | 7.45 | 0.2950 | M |
| 7/16－14 | 10.3 | 0.4040 | Y |  | 3/8－24 | 9.0 | 0.3580 | T |
| 1/2－13 | 11.8 | 0.4688 | 15/32 |  | 7/16－20 | 10.5 | 0.4130 | Z |
| 9/16－12 | 13.3 | 0.5312 | 17/32 |  | 1/2－20 | 12.1 | 0.4844 | 31/64 |
| 5/8－11 | 14.8 | 0.5781 | 37/64 |  | 9/16－18 | 13.6 | 0.5469 | 35/64 |
| 3/4－10 | 17.85 | 0.7031 | 45/64 |  | 5/8－18 | 15.2 | 0.5938 | 19/32 |
|  |  |  |  |  | 3/4－16 | 18.3 | 0.7188 | 23/32 |
|  |  |  |  |  | 7/8－14 | 21.4 | 0.8438 | 27/32 |
|  |  |  |  |  | 1 －12 | 24.4 | 0.9531 | 61/64 |

非圓絲攻下孔徑計算法

鑽頭規格=D-0.45XP

D：外徑

P：牙距

計算例：

M10X1.5

鑽頭規格≒10-0.45X1.5

≒10-0.675

≒9.325

<9.35>

| 下 孔 徑(美制．細螺紋) |
| --- |
| 螺 絲 | 下 孔 徑 | 參 考 |
| 標 稱 | 100% | 3B | 2B | 1B | 最 小 尺 寸 | 3B | 2B | 1B |
| 1/4 －28UNF | 5.37 | 5.56(80%) | 5.56(80%) | 5.359 | 5.563 | 5.588 |
| 5/16 －24UNF | 6.79 | 6.96(85%) | 7.02(80%) | 6.782 | 6.995 | 7.036 |
| 3/8 －24UNF | ※ | 8.55(85%) | 8.61(80%) | 8.382 | 8.565 | 8.636 |
| 7/16 －20UNF | 9.74 | 9.94(85%) | 10.01(80%) | 9.728 | 9.947 | 10.033 |
| 1/2 －20UNF | 11.33 | 11.46(90%) | 11.60(80%) | 11.328 | 11.524 | 11.608 |
| 9/16 －18UNF | 12.76 | 12.91(90%) | 13.07(80%) | 12.751 | 12.969 | 13.081 |
| 5/8 －18UNF | ※ | 14.50(90%) | 14.65(80%) | 14.351 | 14.554 | 14.681 |
| 3/4 －16UNF | 17.33 | 17.50(90%) | 17.59(85%) | 17.323 | 17.546 | 17.678 |
| 7/8 －14UNF | 20.3 | 20.4 (95%) | 20.6 (85%) | 20.269 | 20.493 | 20.675 |
| 1 －12UNF | ※ | 23.3 (90%) | 23.5 (85%) | 23.114 | 23.363 | 23.571 |
| 11/8 －12UNF | 26.3 | 26.5 (90%) | 26.7 (80%) | 26.289 | 26.538 | 26.746 |
| 11/4 －12UNF | 29.5 | 29.7 (90%) | 29.9 (80%) | 29.464 | 29.713 | 29.921 |
| 13/8 －12UNF | ※ | 32.7 (95%) | 33.0 (85%) | 32.639 | 32.888 | 33.096 |
| 11/2 －12UNF | ※ | 36.0 (90%) | 36.2 (85%) | 35.814 | 36.063 | 36.271 |

咬合率

100

| 下 孔 徑 (縫紉機用螺絲) |  |
| --- | --- |
| 標 稱 | 鑽頭徑 | 2 級 內螺紋最大內徑 |  | 標 稱 | 鑽頭徑 | 2 級 內螺紋最大內徑 |
| SM 1/16－ 80 | 1.25 | 1.281 |  | SM 1/4 －24 | 5.2 | 5.266 |
| SM 5/64－ 64 | 1.55 | 1.592 |  | SM 9/32－28 | 6.2 | 6.256 |
| SM 3/32－100 | 2.1 | 2.156 |  | SM 9/32－20 | 5.8 | 5.824 |
| SM 3/32－ 56 | 1.9 | 1.936 |  | SM 5/16－28 | 6.9 | 7.050 |
| SM 1/8 － 44 | 2.5 | 2.605 |  | SM 5/16－24 | 6.8 | 6.864 |
| SM 1/8 － 40 | 2.5 | 2.551 |  | SM 5/16－18 | 6.3 | 6.444 |
| SM 9/64－ 40 | 2.9 | 2.948 |  | SM 3/8 －28 | 8.5 | 8.637 |
| SM 11/64－ 40 | 3.7 | 3.742 |  | SM 3/8 －18 | 8.0 | 8.053 |
| SM 3/16－ 32 | 3.9 | 3.980 |  | SM 7/16－28 | 10.1 | 10.224 |
| SM 3/16－ 28 | 3.8 | 3.844 |  | SM 7/16－16 | 9.3 | 9.440 |
| SM 7/32－ 32 | 4.7 | 4.774 |  | SM 1/2 －28 | 11.7 | 11.812 |
| SM 15/64－ 28 | 5.0 | 5.055 |  | SM 1/2 －20 | 11.3 | 11.410 |
| SM 1/4 － 40 | 5.6 | 5.726 |  | SM 1/2 －12 | 10.3 | 10.420 |
| SM 1/4 － 28 | 5.4 | 5.452 |  |  |  |  |  |  |

| 下 孔 徑 (英制．普通螺紋) |
| --- |
| 標 稱 | 鑽 直 徑 (mm) | 咬 合 率 (1) ％ |
|  | Ａ排 | Ｂ排 | 對Ａ排直徑 | 對Ｂ排直徑 | 對內螺紋最大內徑 | 對內螺紋最小內徑 |
| W 1/4 | 5.1 | 5 | 76.9 | 83.0 | 70.5 | 88.3 |
| W 5/16 | 6.6 | 6.5 | 74.0 | 99.5 | 70.1 | 88.4 |
| W 3/8 | 8 | 7.9 | 75.0 | 80.0 | 69.5 | 88.2 |
| W 7/16 | 9.4 | 9.3 | 73.7 | 80.0 | 69.0 | 88.8 |
| W 1/2 | 10.7 | 10.5 | 73.8 | 81.2 | 69.0 | 88.2 |
| W 9/16 | 12.3 | 12.0 | 73.4 | 84.4 | 69.0 | 88.2 |
| W 5/8 | 13.7 | 13.5 | 73.5 | 80.3 | 69.6 | 88.5 |
| W 3/4 | 16.7 | 16.5 | 72.3 | 78.4 | 69.9 | 88.3 |
| W 7/8 | 19.5 | 19.3 | 75.4 | 80.9 | 70.1 | 88.4 |
| W1 | 22.4 | 22.0 | 73.8 | 83.6 | 71.0 | 88.2 |
| W1 1/8 | 25.0 | 24.8 | 76.9 | 81.3 | 72.0 | 88.4 |
| W1 1/4 | 28.3 | 28.0 | 74.3 | 80.7 | 72.0 | 88.4 |
| W1 3/8 | 30.5 | 30.3 | 81.6 | 85.3 | 73.8 | 88.6 |
| W1 1/2 | 33.8 | 33.5 | 79.3 | 84.8 | 73.8 | 88.6 |
| W1 5/8 | 36.0 | 35.7 | 81.1 | 85.7 | 74.8 | 88.3 |
| W1 3/4 | 39.2 | 39.0 | 80.7 | 83.8 | 74.8 | 88.3 |
| W1 7/8 | 41.8 | 41.5 | 80.6 | 84.7 | 74.7 | 88.4 |
| W2 | 45.0 | 44.7 | 80.2 | 84.4 | 74.7 | 88.4 |

咬合率＝                                     ×100(%)

| 下 孔 徑 (管用推拔螺絲) |
| --- |
| 管 用 標 稱 | JIS B 0203 | JIS B 2301 |
|  | 推 拔 內 螺 絲 (PT) | 平 行 內 螺 絲 (PS) | 推 拔 內 螺 絲 |
|  | 計 算 值 | 下 孔 徑 | 計 算 值 | 下 孔 徑 | 計 算 值 | 下 孔 徑 |
| 1/8 | 8.235 | 8.2 | 8.495 | 8.5 | 8.191 | 8.2 |
| 1/4 | 10.941 | 10.9 | 11.341 | 11.4 | 10.945 | 10.9 |
| 3/8 | 14.428 | 14.4 | 14.846 | 14.9 | 14.388 | 14.4 |
| 1/2 | 17.950 | 18 | 18.489 | 18.5 | 17.943 | 18 |
| 3/4 | 23.349 | 23 | 23.975 | 24 | 23.305 | 23 |
| 1 | 29.423 | 29 | 30.111 | 30 | 29.353 | 29 |
| 1 1/4 | 37.940 | 38 | 38.772 | 39 | 37.890 | 38 |
| 1 1/2 | 43.833 | 44 | 44.565 | 45 | 43.720 | 43 |
| 2 | 55.412 | 55 | 56.476 | 56 | 55.406 | 55 |
| 2 1/2 | 70.701 | 71 | 72.009 | 72 | 70.788 | 70 |
| 3 | 83.201 | 83 | 84.709 | 85 | 83.364 | 83 |
| 3 1/2 | 95.547 | 96 | 97.155 | 97 | 95.747 | 95 |
| 4 | 107.834 | 108 | 109.855 | 110 | 108.322 | 108 |
| 5 | 133.110 | 133 | 135.255 | 135 | 133.597 | 133 |
| 6 | 158.510 | 159 | 160.655 | 161 | 158.810 | 158 |
| 7 | 183.360 | 183 | 185.954 | 186 |  |  |
| 8 | 208.560 | 209 | 211.354 | 212 |  |  |
| 9 | 233.960 | 234 | 236.754 | 237 |  |  |
| 10 | 259.166 | 259 | 262.154 | 262 |  |  |
| 12 | 309.747 | 310 | 312.875 | 313 |  |  |

| 下 孔 徑 (管用平行螺絲PF) |
| --- |
| 螺 絲 | 下 孔 徑 | 內螺紋內徑 (參考) |
| 標 稱 | 外徑 d | 基準咬 | 系 列 |  |
|  |  | 合高度 |  |  |
|  |  | H | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 最大尺寸 | 最小尺寸 |
| PF 1/8 | 9.728 | 0.5808 | 8.57 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 8.80 | 8.86 | 8.92 | 8.97 | 9.03 | 8.848 | 8.566 |
| PF 1/4 | 13.157 | 0.8560 | ※ | 11.53 | 11.62 | 11.70 | 11.79 | 11.87 | 11.96 | 12.04 | 12.13 | 11.890 | 11.445 |
| PF 3/8 | 10.662 | 1.1618 | 14.95 | 15.04 | 15.12 | 15.21 | 15.29 | 15.38 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.395 | 14.950 |
| PF 1/2 | 20.955 | 〃 | ※ | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.172 | 18.631 |
| PF 5/8 | 22.911 | 〃 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.130 | 20.589 |
| PF 3/4 | 26.441 | 〃 | ※ | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 24.658 | 24.117 |
| PF 7/8 | 30.201 | 〃 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.418 | 27.877 |
| PF1 | 33.249 | 1.4786 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 30.931 | 30.291 |
| PF1 1/8 | 37.897 | 〃 | ※ | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.5 | 35.579 | 34.939 |
| PF1 1/4 | 41.910 | 〃 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 40.1 | 39.592 | 38.952 |
| PF1 3/8 | 44.323 | 〃 | 41.4 | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.005 | 41.365 |
| PF1 1/2 | 47.803 | 〃 | ※ | 45.0 | 45.1 | 45.3 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.9 | 46.0 | 45.485 | 44.845 |
| PF1 5/8 | 51.910 | 〃 | ※ | 49.2 | 49.3 | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 49.672 | 49.023 |
| PF1 3/4 | 53.746 | 〃 | 50.8 | 50.9 | 51.1 | 51.2 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 51.8 | 52.0 | 51.428 | 50.788 |
| PF2 | 59.614 | 〃 | ※ | 56.8 | 57.0 | 57.1 | 57.2 | 57.4 | 57.5 | 57.7 | 57.8 | 57.296 | 56.656 |

(        )

| 下 孔 徑 (米式管用絲攻) |
| --- |
| 1.美國標準管用絲攻 |  |  |  |  |  |
| 管用螺絲 標稱 | 推 拔 螺 絲 | 平 型 螺 絲 |
|  | 鑽 頭 徑 (1) | 鑽 頭 徑 (1) |
|  | 使 用 絞 刀 時 | 不 使 用 絞 刀 時 |  |  |
| 1/16 | － | 0.240( 6.10) | － | 0.246( 6.25) | 1/4 | 0.250( 6.35) |
| 1/8 | 21/64 | 0.328( 8.33) | － | 0.332( 8.43) | 11/32 | 0.344( 8.74) |
| 1/4 | 27/64 | 0.422(10.72) | 7/16 | 0.438(11.13) | 7/16 | 0.438(11.13) |
| 3/8 | 9/16 | 0.562(14.27) | 9/16 | 0.562(14.27) | 37/64 | 0.578(14.68) |
| 1/2 | 11/16 | 0.688(17.48) | 45/64 | 0.703(17.86) | 23/32 | 0.714(18.14) |
| 3/4 | 57/64 | 0.891(22.63) | 29/32 | 0.906(23.01) | 59/64 | 0.922(23.42) |
| 1 | 1 1/8 | 1.125(28.58) | 1 9/64 | 1.141(28.98) | 15/32 | 1.156(29.36) |
| 11/4 | 115/32 | 1.467(37.26) | 1 31/64 | 1.484(37.69) | 1 1/2 | 1.500(38.10) |
| 11/2 | 123/32 | 1.719(43.66) | 1 47/64 | 1.734(44.04) | 1 3/4 | 1.750(44.45) |
| 2 | 2 3/16 | 2.188(55.58) | 2 3/64 | 2.203(55.96) | 2 7/32 | 2.219(56.36) |
| 21/2 | 219/32 | 2.594(65.89) | 2 5/8 | 2.625(66.68) | 2 21/32 | 2.656(67.46) |
| 2.乾封美國標準管用螺絲 |  |  |  |  |
| 管用螺絲 標 稱 | 推 拔 螺 絲 | 平 型 螺 絲 |
|  | 鑽 頭 徑 (1) | 鑽 頭 徑 (1) |
|  | 使 用 絞 刀 時 | 不 使 用 絞 刀 時 |  |  |
| 1/16 | － | 0.234( 5.94) | － | 0.246( 6.25) | 1/4 | 0.250 ( 6.35) |
| 1/8 | 21/64 | 0.328( 8.33) | － | 0.339( 8.61) | 11/32 | 0.344 ( 8.74) |
| 1/4 | 27/64 | 0.422(10.72) | 7/16 | 0.438(11.13) | － | 0.444(11.28) |
| 3/8 | 9/16 | 0.562(14.27) | 37/64 | 0.578(14.68) | 37/64 | 0.578(14.68) |
| 1/2 | 11/16 | 0.688(17.48) | 45/64 | 0.703(17.86) | 23/32 | 0.719(18.26) |
| 3/4 | 57/64 | 0.891(22.63) | 59/64 | 0.922(23.42) | － | 0.955(24.26) |
| 1 | 1 1/8 | 1.125(28.58) | 1 5/32 | 1.156(29.36) | 1 5/32 | 1.156(29.36) |
| 11/4 | 1 15/32 | 1.469(37.31) | 1 1/2 | 1.500(38.10) | － | － |
| 11/2 | 1 45/64 | 1.703(43.26) | 1 47/64 | 1.734(44.04) | － | － |
| 2 | 2 3/16 | 2.188(55.58) | 2 7/32 | 2.214(56.24) | － | － |
| 21/2 | 2 19/32 | 2.594(65.89) | 2 41/64 | 2.641(67.08) | － | － |