10.  螺紋種類一覽表

# Text boxes

| 種 別 | 記 號 | 規 格 | 角 度 | 系 排 | 用 途 | 種 別 | 記 號 | 規格 | 角 度 | 系 排 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 制 | M | JIS | 60。 | 普通 | 一般機械 | 鋸齒 |  |  | 0－45。 |  | 單方推力傳達 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 細 | 精密機械 | 壓面傾斜鋸齒 |  |  | 5－50。 |  | 〃 |
| 〃 | 〃 | 舊JIS | 〃 | 普通．細．極細 | 一般精密機械 | 〃 |  |  | 1－45。 |  | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | P0.5．P2 | 特殊精密機械 | 〃 |  |  | 3－33。 |  | 〃 |
| 〃 | 〃 | JSO | 〃 | 普通．細 | 各種機械 | 腳踏車 | BC | JIS | 60。 | 特細 | 一般部品用．鋼線用 |
| 英 制 | W | 舊JIS | 55。 | 普通．細1.2號 | 舊各種機械 | 縫紉機用 | SM | 〃 | 〃 | 特殊 | 一般縫紉機 |
| 英 制 | BSW | BS | 〃 | 普通．細 | 舊英國一般機械 | 英國腳踏車 | BSC | BS | 〃 | 特細 | 英國腳踏車各部 |
|  | BSF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美 制 | UNC | ANSI | 60。 | 普通 | 美國一般美系特殊機械 | 內燃機關用火星塞 | MPS | JIS | 60。55。 | 細 | 汽車等引擎 |
|  |  | JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 | UNF | 〃 | 〃 | 細 | 〃 | 美國火星塞 |  | SAE | 60。 | 特細 | 美國汽車用 |
| 〃 | U | 舊JIS | 〃 | 普通．細 | 舊美系各種機械 | 英國火星塞 |  | 英標準 | 〃 | 〃 | 英國汽車用 |
| 〃 | UNEF | ANSI | 〃 | 極細 | 美英系精密機械 | 高壓瓦斯容器 | (特W) | JIS | 55。 | 11山 | 高壓罐弁．蓋頭 |
|  |  | BS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 | UN | 〃 | 〃 | １２－１６山系 | 〃 | 溶解乙炔容氣弁 | (3/26推拔) | 〃 | 〃 | 12山 | 551以下高壓罐弁 |
| 〃 | UNS | 〃 | 〃 | 特殊 | 〃 | 液化煤油瓦斯容器弁 | (〃) | 〃 | 〃 | 14山 | 1201以下高壓罐弁 |
| 美 制 | NC | ANSI | 〃 | 普通 | 美國一般機械．汽車 | 高壓瓦斯容器弁 | (〃) | 〃 | 〃 | 14山 | 一般用高壓罐弁 |
|  |  | SAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 〃 | NF | 〃 | 〃 | 細 | 〃 | 照相機三腳裝置 | U | 〃 | 60。 | 普通 | 照相機附屬部 |
| 〃 | NEF | 〃 | 〃 | 極細 | 美國特殊機械．汽車 | 照相機Release | (特M) | 〃 | 〃 | P0.5-P0.7 | 〃 |
| 〃 | N | 〃 | 〃 | 8,12,16山系 | 〃 | 照相機透鏡附屬部 | (〃) | 〃 | 〃 | P0.5-P0.75 | 透鏡附屬品裝置 |
| 〃 | NS | ANSI | 〃 | 特殊 | 美國特殊機械 | 照相機透鏡裝置 | U | 〃 | 〃 | 32山 | 攝影機透鏡．凸緣 |
| ASME |  | ASME | 〃 | 普通．特殊 | 美國小機器 | 顯微鏡對物鏡 |  | 〃 | 55。 | 36山 | 顯微鏡 |
| 管用平行 | PF | JIS | 55。 | 特細 | 管之機械的結合 | 測定儀器三腳裝置 | UW | 〃 | 60。．55。 | (各1規格) | Ａ形．Ｂ形雙裝置部 |
| 管用推拔 |  | 〃 | 〃 | 〃 | 管之耐密性接觸 | 鎗桿型輕油噴嘴 | U | 〃 | 60。 | 9/16山24 | 噴嘴配合件 |
| 管用平行 | PS | 舊JIS | 〃 | 〃 | 舊管之低耐密接觸 | 防毒面具 |  | 〃 | 圓 | 38X3 | 直結式吸氣罐裝置 |
| 管用推拔 | PT | 〃 | 〃 | 〃 | 舊管之高耐密接觸 | 噴霧器用 | SW | 〃 | 55。 | 特細 | 農業用噴霧器 |
| 氣密接合管用(推拔) | BSPT | ISO | 〃 | 〃 | 管之耐密性接觸 | 細密(鐘錶) |  | 舊JIS | 50。 | 準普通 | 鐘錶．光學．電氣儀器 |
|  |  | BS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非氣密接合管用(平行) | BST | 〃 | 〃 | 〃 | 管之機械的結合 | Progress方式 |  | USA鐘錶 | 〃 | 〃 | 美國鐘錶 |
| 英國銅管用(推拔) |  | BS | 〃 | 特極細 | 英國銅管用 | 瑞士鐘錶工業規格 |  |  | 50。．60。 | 〃 | 瑞士鐘錶 |
| 美國標準管用(推拔) | NPT | ANSI | 60。 | 特細 | 美國管之耐密接合 | 英國協會 | BA | BSI | 47。30' | 〃 | 英國特殊小機器 |
| 〃(乾封) | NPTF | 〃 | 〃 | 〃 | 美國壓力管之氣密接合 | Lowenherz |  | 獨國 | 53。8' | 〃 | 獨國計器類 |
| 〃(欄干接頭) | NPTR | 〃 | 〃 | 〃 | 美國欄干之接頭 | 電炮頭座 | E | JISC | 圓 | 14-4山 | 電炮之管接頭 |
| 美國標準管用平行 | NPSC | 〃 | 〃 | 〃 | 美國管接頭 | 美國電炮座 |  | 美標準 | 圓 | 準普通 | 美國一般電炮 |
| 〃 | NPSF | 〃 | 〃 | 〃 | 美國壓力管密封部 | 汽車用輪胎空氣弁 | TV | JISD | 60。 | 36-26山 | 汽車輪胎凡而 |
| 〃 | NPSI | 〃 | 〃 | 〃 | 美國密封管內螺紋 | 腳踏車用輪胎空氣弁 | CTV | 〃 | 〃 | 36-24山 | 腳踏車輪胎凡而 |
| 〃 | NPSM | 〃 | 〃 | 〃 | 美國管之機械接頭 | 汽車用行駛速度計 | (特M) | 〃 | 〃 | 各1規格 | Ａ形．Ｂ形Ｃ形裝置部 |
| 〃 | NPSL | 〃 | 〃 | 〃 | 美國之固定螺帽 | 汽車用撓軸 | (〃) | 〃 | 〃 |  | 計器側．驅動側之裝置 |
| 〃 | NPSH | 〃 | 〃 | 〃 | 美國之管接頭 | Detouchable Rock Bite |  | JISM | 90。圓．60。圓 | 6山．5山 | Bite與Rod離合器 |
| 電線管 | C | JISC | 80。 | 〃 | 薄銅電線管接觸 | 人造黑鉛電極 | 1/3推拔 | JISR | 60。 | 4山．3山 | 球之管接頭及螺絲接管 |
| 油井鋼管 | CS | JIS | 60。 | 8,10山系 | 石油井管接觸 | 〃 | (平行) | 〃 | 〃 | 3山 | 〃 |
| 美國油井管外 |  | API | 〃 | 8山系 | 美系石油井管 | 航空發動機用輪胎弁 | TV | JISW | 〃 | 36-26山 | 輪胎空氣弁體及附屬品 |
| 消防用機器各部 | (特PF) | JIS | 55。 | ６－４山 | 管連結部．噴嘴 | 航空發動機用火星塞 | M．U | 〃 | 〃 | 計3規格 | 火星塞裝置部及端子部 |
| 30。台形 | TM | 〃 | 30。 |  | 導螺桿．推力傳動 | 封閉形火星塞端子 | U | 〃 | 〃 | #3山48 | 端子用柳釘 |
| 29。台形 | TW | 〃 | 29。 |  | 〃 | 仝上火星塞彎管 | 〃 | 〃 | 〃 | 24山 | 彎管之內螺紋．外螺紋 |
| 獨國台形 |  | DIN | 30。 |  | 〃 | 銅製圓桶用嘴口 | (特W) | JISZ | 55。 | 11山．14山 | 嘴口栓及凸緣 |
| 美國標準汎用台形 |  | ANSI | 29。 |  | 〃 | Dardelet |  | 特許 | 29。 | 各種 | 固定六角孔螺絲 |
| 美國標準低山台形 |  | 〃 | 〃 |  | 仝上特殊用 | 齒條螺絲 |  | AXSI | 0。(垂直) |  | 大推力傳動．壓床 |
| 美國標準60。低山台形 |  | USA標準 | 60。 |  | 〃 | 10。條整角 |  | USA標準 | 10。 |  |  |

註：規格欄所列JIS係導入ISO規格的JIS.1965，舊JIS係以前通用的規格。