11. 管用平行螺紋下孔徑(PF)

# Text boxes

單位：mm

| 螺 紋 | 下 孔 徑 (2) | 內螺紋內徑 |
| --- | --- | --- |
| 標 稱 | 外徑 | 基準連 | 分 類 | (參 考) |
|  | d | 接高度h | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 最大尺寸 | 最小尺寸 |
| PF 1/8 | 9.728 | 0.5808 | 8.57 | 8.62 | 8.68 | 8.74 | 8.8 | 8.86 | 8.92 | 8.97 | 9.03 | 8.848 | 8.566 |
| PF 1/4 | 13.157 | 0.8560 | ※ | 11.53 | 11.62 | 11.7 | 11.79 | 11.87 | 11.96 | 12.04 | 12.13 | 11.890 | 11.445 |
| PF 3/8 | 16.662 | 1.1618 | 14.95 | 15.04 | 15.12 | 15.21 | 15.29 | 15.38 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.395 | 14.950 |
| PF 1/2 | 20.955 | 〃 | ※ | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.172 | 18.631 |
| PF 5/8 | 22.911 | 〃 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.130 | 20.589 |
| PF 3/4 | 26.441 | 〃 | ※ | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 24.658 | 24.117 |
| PF 7/8 | 30.201 | 〃 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.418 | 27.877 |
| PF1 | 33.249 | 1.4786 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 30.931 | 30.291 |
| PF11/8 | 37.897 | 〃 | ※ | 35.1 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.5 | 35.579 | 34.939 |
| PF11/4 | 41.910 | 〃 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 40.1 | 39.592 | 38.952 |
| PF13/8 | 44.323 | 〃 | 41.4 | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.1 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.005 | 41.365 |
| PF11/2 | 47.803 | 〃 | ※ | 45.0 | 45.1 | 45.3 | 45.4 | 45.6 | 45.7 | 45.9 | 46.0 | 45.485 | 44.845 |
| PF15/8 | 51.910 | 〃 | ※ | 49.2 | 49.3 | 49.5 | 49.6 | 49.8 | 49.9 | 50.0 | 50.2 | 49.672 | 49.023 |
| PF13/4 | 53.746 | 〃 | 50.8 | 50.9 | 51.1 | 51.2 | 51.4 | 51.5 | 51.7 | 51.8 | 52.0 | 51.428 | 50.788 |
| PF2 | 59.614 | 〃 | ※ | 56.8 | 57.0 | 57.1 | 57.2 | 57.4 | 57.5 | 57.7 | 57.8 | 57.296 | 56.656 |

註(1)H1=0.640327P     (2)下孔徑=d-2H1

※由(2)式算出之數值，如螺紋數16(每25.4mm)以上者取至小數點以下兩位，螺紋數14(每25.4mm)以下者

取至小數點以下一位時，可變成比內螺紋徑之最後尺寸小，因而剔除。

備註：粗線左邊者各表示在JIS  B0202之Ａ級及Ｂ級之內螺紋內徑之容許界限尺寸內。

連接率

100

（  ）