限界用螺紋規 LG

螺紋用限界規之種類及紀錄

點檢用檢查規之種類及紀錄

# Text boxes

螺紋用限界規與螺紋規格，其精度是訂在同一

等級，利用通側  (GO) ，不通側  (NOT GO) ２

種限界方式檢查螺紋。

從來之 JIS 螺紋規的方式以其使用之目的，在

不通側分有工作用與檢查用。而 ISO 方式則沒有

分類。

螺紋檢查時通側需全部順暢旋轉通過而不通側

以栓入不超２牙以內為合格。 (ANSI美國規格以

３牙以內為合格)

| 檢 查 之 螺 紋 | ISO等級之檢查規 | 從來JIS之檢查規 |
| --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 記號 | 種 類 | 記號 |
| 螺絲 | 有 效 徑 | 通側螺紋環規 不通側螺紋環規 | GR NR | 通側螺紋環規（工. 檢） | GR |
|  |  |  |  | 工作用不通側螺紋環規 | WR |
|  |  |  |  | 檢查用不通側螺紋環規 | IR |
|  | 外 徑 | 徑用通側環規 外徑用不通側環規 外徑用卡規 | PR通 PR止 PC | ______________ | __ |
|  |  |  |  | 工作用限界卡規 | WS |
|  |  |  |  | 檢查用限界卡規 | IS |
| 螺帽 | 有 效 徑 | 通側螺紋栓規 不通側螺紋栓規 | GP NP | 側螺紋栓規（工. 檢） | GP |
|  |  |  |  | 工作用不通側螺紋栓規 | WP |
|  |  |  |  | 檢查用不通側螺紋栓規 | IP |
|  | 內 徑 | 內徑用栓規 | PP | 工作用限界栓規 | WM |
|  |  |  |  | 檢查用限界栓規 | IM |

| 點檢之限界用螺紋規 | ISO等級之檢查規 | 從來JIS之檢查規 |
| --- | --- | --- |
|  | 種 類 | 記號 | 種 類 | 記 號 |
| 通側螺紋環規 | 通側螺紋環規 | GRGF | ______________ | — |
|  | 不通側螺紋栓規 | GRNF | ______________ | — |
|  | ______________ | — | 通側嵌合點檢螺紋栓規 | GF |
|  | 摩耗點檢栓規 | GW | 通側摩耗點檢螺紋栓規 | GW |
| 不通側螺紋環規 | 通側點檢栓規 | NRGF | ______________ | — |
|  | 不通側點檢栓規 | NRNF | 工作用不通側嵌合點檢 | — |
|  | ______________ | — | 螺紋栓規(工作用) | WF |
|  | ______________ | — | 檢查用不通側嵌合點檢 | — |
|  | 摩耗點檢栓規 | NW | 螺紋栓規(檢查用) | IF |
|  |  |  | ______________ | — |